## Slide 1: Digitalna reprezentacija slike i videa
Rezolucija
Kvantifikacija
Modeli boja
Tipovi slika
Ljudsko oko
Notes: Profesor: dr Asistenti:
SIiIT: RA:, i

## Slide 2: Svetlost kao elektro-magnetno zračenje
vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka 390nm – 750nm
Notes: Kada razmišljamo o slikama, prvo što nam pada na pamet su slike koje vidimo golim okom. Ali ovo je samo jedan tip slika i vidljiva svetlost predstavlja veoma mali deo spektra radijacije.
Ovo je nama naravno dovoljno da bismo funkcionisali u potpunosti i ne treba nam na svakodnevnoj bazi x-ray vision
Naše oči, kao i svaki senzor imaju određeni opseg i dozvoljavaju nam da vidimo takozvani vidljivi deo elektromagnetnog spektra
Sa evolutivne strane, nama je ovo optimalno jer su podaci koji vidimo pouzdani i obilato dostupni. Sunce u velikom delu odašilje talase vidljivog spektra i Zemljiva atmosfera je providna u vidljivom spektru
Posedovanje ograničenog opsega je takođe vid redukcije podataka koje primamo našim senzorima, bili bismo preplavljeni informacijama ako bismo mogli videti mnogo širi opseg EM spektra
Međutim, slike se mogu snimati na mnogo širem spektru i postoje slike koje odgovaraju svakom tipu radijacije
Svaki tip slike ima određene korisne primene
Ovde ćemo dati kraći pregled reprezentativnih slika od gama zraka sa jedne strane do radio talasa sa druge
Videćemo i primere reprezentativnih slika van EM spektra – ultrazvuk, electron microscopy i kompjuterski generisane slike
U odnosu na veličinu objekta koje pokušavamo da prikažemo, zahvaljujući izumu moćnih teleskopa i mikroskopa, danas smo u mogućnosti da vidimo atomsku strukturu objekata i objekte daleko udaljene u svemiru – od veličine nekoliko nanometara do stotine hiljada svetlosnih godina

## Slide 3: Tipovi slika
Bazirani na zračenju iz EM spektra
Akustični/ultrazvučni
Elektronski
Sintetički
Notes: Bazirani na zračenju iz EM spektra
  Kao što ćemo videti, neke od najkorisnijih medicinskih dijagnostika su rezultati novih senzora koji snimaju zračenje iz do nedavno malo ispitanih izvora zračenja
  PET, MRI, CAT
Ultrazvuk – zvučni talasi sa frekvencijom većom od gornje granice ljudskog sluha
Elektronski – elektronski mikroskopi
Sintetički – slike koje ne postoje u prirodi, već u našem umu i možemo ih sagledati uz asistenciju računarske grafike

## Slide 4: Tipovi slika
Slike zasnovane na refleksiji
  Informacije o površini objekta (oblik, tekstura,…)
  Optičke slike, radar, sonar, laser,…
Slike zasnovane na emisiji
  Informacije o unutrašnjim karakteristikama objekta
  Termalni, infracrveni, MRI,…
Slike zasnovane na apsorpciji
  Informacije o unutrašnjoj strukturi objekta
  Rendgen, zvučne slike,...
Notes: Još jedna moguća klasifikacija
Slike zasnovane na refleksiji
  Zračenje odbijeno od površine
  Zračenje može biti prirodno (ambijentalno) ili veštačko, iz jednog ili više izvora
Emisija
  Objekti koje snimamo samostalno odašilju svetlost
Slike zasnovane na apsorpciji
  Radijacija prolazi kroz objekat i delimično se apsorbuje od strane materijala objekta

## Slide 5: Svetlost kao elektro-magnetno zračenje
vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka 390nm – 750nm
Notes: Talasne dužine od kratkih 0.0001 nm (gama zraci) do radio talasa ogromnih talasnih dužina km koje koristimo za komunikaciju
Vidljivi spektaj je jako mali deo spektra

## Slide 6
Nuclear medicine
U pacijenta se ubaci radioaktivni izotop koji emituje gama zrake
Patologije kostiju
Tumori
Infekcije
Astronomske opservacije
Notes: Medicinske primene
  PET – Positron Emission Tomography – izotop koji emituje pozitrone. Pozitron i elektron se sudaraju i poništavaju, odašljući gama zrake, koji se potom detektuju senzorima
  Na slici levo je sken kostiju u telu
  Izražene bele oblasti daju indikaciju masa koje mogu predstavljati tumore ili infekcije
Astronomske primene
  Mnogi objekti u svemiru (zvezde, galaksije,…) prirodno odašilju zrake iz gama spektra. Specijalizovani teleskopi su u stanju ovo da zabeleže

## Slide 7
Notes: Pomoću gama zraka možemo da skeniramo kamione za identifikaciju tovara

## Slide 8
Rendgenski snimci
medicinska dijagnostika
Astronomija
Industrija
Automatska inspekcija štampanih ploča
nedostajuće komponente
prelomljene putanje
Notes: Rendgenski zraci su otkriveni od strane nemačkog naučnika Roentgena, prilično slučajno dok je eksperimentisao sa vakumskim cevima
X-rays – x – Rendgen ih je nazvao tako da naznači da predstavljaju nepoznat tip radijacije
Na slici je ruka njegove žene sa venčanim prstenom
Rendgenski zraci se generišu kada se elektron koji prolazi kroz vakumsku cev sudari sa jezgrom i energija se oslobodi u formi zračenja
Rendgenski zraci se koriste u mnogim oblastima, npr., medicinska dijagnostika, astronomoja i industrija
Rendgenski zrak prolazi kroz objekat i zatim biva uhvaćen pomoću senzora

## Slide 9
Notes: Fluorescentna mikroskopija
  Fluorescencija je fenomen otkriven sredinom 19 veka kada je prvi put primećena na mineralu fluoritu. Fluorescencija se dešava kada se ultravioletno zračenje uperi na njega.
  Ultravioletno zračenje samo po sebi nije vidljivo. Međutim, kada se foton ultravioletne radijacije sudari sa atomom fluorescentnog materijala, elektron se podigne na viši energetski nivo. Nakon toga, elektron se relaksira na niži nivo i pritom odašilje svetlo u vidu fotona niže energije u vidljivom regionu (crvene svetlosti)
  Jedna od najbrže razvijajućih oblasti mikroskopije
Jedna od najčešćih primena slika generisanih pomoću UV zračenja je detekcija ogrebotina na površini
  UV zraci Kraće talasne dužine imaju tendenciju da se raspršavaju više u odnosu na standardne talasne dužine vidljive svetlosti
  Tako će, na primer, oštećenja koja nisu vidljiva golim okom ili vidljiva samo onima se izuzetnim vidom će biti lako uočljiva na slici izrađenoj pomoću UV zraka
  Ovo je korisno recimo u raznim industrijskim inspekcijama
    Detekcija oštećenja na sočivima ili staklima
    Kontaminacija na površinama
    Možemo detektovati da je farba na površini nova iako ofarbana površina izgleda identično na vidljivoj svetlosti
Astronomija

## Slide 10
Noćni vid
Penetracija prašnjavih regiona svemira poput molekulskih oblaka, detekcija planeta
Toplotni gubici izolovanih sistema
Detektovanje pregrevanja električnih aparata
Posmatranje krvnog protoka u koži
Notes: Infracrveno zračenje emituju zagrejana tela
Infracrvena radijacija nalazi industrijske, naučne, i medicinske primene
  Uređaji za noćni vid koji koriste aktivnu blisko infracrvenu iluminaciju omogućavaju ljudima da vide u mraku, a da posmatrač ne bude detektova
Toplotno-infracrvene slike se ekstenzivno koriste za vojne i civilne svrhe.
Vojne primene obuhvataju akvizicije mete, prismotru, noćni vid, navođenje i praćenje
Civilne primene obuhvataju
  analizu termalne efikasnosti,
  praćenje stanja životne sredine
  daljinsko očitavanje temperature
  vremenske prognoze

## Slide 11
Mikrotalasi
Radar – ne zavisi od vremena i osvetljenja ambijenta
Slika: planine (jugoistočni Tibet)
Notes: Radar: vid kroz oblake, vegetaciju, led i suv pesak

## Slide 12
Medicina (MRI)
Notes: Medicina (MRI – Magnetic Resonance Imaging)
  Radio antena odašilje zrake kroz telo, koje potom hvata druga antena
  Većina tkiva je transparentna za radio zrake, tako da možete videti unutrašnje karakteristike
  Tumori u većoj meri reflektuju radio zrake u odnosu na normalna tkiva, kao i ciste i kalcifikacije
  Odašiljanjem radio talasa i traženjem refleksija iz različitih pravaca možete konstruisati 3D modele za svega nekoliko minuta
Astronomija

## Slide 13
Ponekad slikamo istu scenu pomoću različitih modaliteta kako bismo dobili različite informacije o njoj
Notes: Treba napomenuti da talasna dužina elektromagnetnog talasa koja je neophodna da se objekat „vidi“ mora biti iste veličine ili manja od veličine tog objekta
LANDSAT
  U nekim delovima spektra možemo bolje videti vegetaciju, u nekima detektovati vlažnost, u nekima minerale,…

## Slide 14: Ultrazvučne slike
Medicina
Geološka istraživanja
Industrijske primene
Notes: Sonda odašilje zvučne talase visoke frekvencije, a takođe ima i senzor zvučnih talasa
Zvučni talasi putuju do tkiva i kosti. Neki talasi se reflektuju nazad do sonde – neki od bližih, neki od daljih površina
Senzori na sondi hvataju talase i računar na osnovu njih (uzimajući u obzir brzinu zvuka) računa distancu od sonde do posmatranog tkiva ili organa i prikazuje na slici distance u formi 2D slike

## Slide 15: Elektronska mikroskopija
Notes: Elektronski mikroskopi funkcionišu kao i optički, samo što se umesto svetlosti koriste snopovi elektrona
Dešava se interakcija sa posmatranim objektom koja će uticati na snop elekrona
Ove interakcije se detektuju i transformišu u sliku, na isti način kao što se svetlost reflektuje ili apsorbuje na sceni
Dok svetlosni mikroskopi mogu da uvećaju do 1000 puta, elektronski mogu 10 000 ili čak više
Slika: polen

## Slide 16: Ljudski vid
Polje digitalne obrade slika izgrađeno je na matematičkim i probabilističkim formulacijama
Međutim, ljudska intuicija i analiza često igraju ključnu ulogu u odabiru jedne tehnike naspram drugih
Često je ovaj izbor diktiran subjektivnim, vizuelnim procenama
Zato je dobar prvi korak razumevanje ljudske vizuelne percepcije

## Slide 17: Ljudski vid – Cilj analize
Da shvatimo mehaniku i parametre koji utiču na to kako se slike formiraju kod ljudi i kako ih ljudi percipiraju
Fizička ograničenja ljudskog vizuelnog sistema
Kako ova ograničenja utiču na rad sa digitalnim slikama
Na primer, kako se ljudsko oko i elektronski uređaji razlikuju u pogledu rezolucije i mogućnosti adaptacije promeni u osvetljenju
Notes:   Koncentrisaćemo se na najjednostavnije aspekte ljudskog vida.
  Na primer, kako se ljudsko oko i elektronski uređaji razlikuju u pogledu rezolucije i mogućnosti adaptacije promeni u osvetljenju
  Ovo je ne samo interesatno nego i važno sa praktičnog stanovišta

## Slide 18: Ljudski vid
Iza kompleksnog aparata postoji izuzetna moć procesiranja
Prirodne scene se mogu vrlo brzo analizirati u mozgu iako su često kompleksne
  Svet u kome se nalazimo je često zašumljen ili dvosmislen (osvetljenje, ugao posmatranja)
  Problemi nisu uvek idealno predstavljeni
  U momentu donošenja odluke ključne informacije nam nisu poznate
Notes: Megapiksel = piksela
Megapiksel = 10^6 piksela

## Slide 19: Ljudski vid
Pored sposobnosti da shvatimo svet oko sebe, takođe možemo i relativno brzo da odreagujemo na stimulanse
Većina ljudi procesira ~500 megapiksela u ~30 fps bez velikog napora
Notes: Npr. sportisti su dodatno istrenirali vizualnu percepciju da bi posebno brzo reagovali
Ključna osobina koja dozvoljava ljudima da brzo reaguju na stimulanse su situacije koje su često ponovljene

## Slide 20: Ljudski vid
Za razumevanje slike, pored fizičkog čula vida, koristimo i kontekst
Jedan od ključnih faktora sposobnosti snalaženja u realnom svetu je činjenica da smo navikli na određene mehanizme, veličine i količine.
Zamislite…
Dve banane
tona materije neutronske zvezde
Pred iskustva o razmerama čestih stvari, aparat skriva od svesti da koristi perspektivu, binokularan vid, i razne druge vizualne trikove da bi odredio razdaljinu i veličinu objekata koje posmatramo
Kada se ljudi ne nalaze u uobičajenom okruženju, ovo predstavlja problem
Notes: Svako može momentalno da zamisli kako izgledaju dve banane, razlog tome je što smo dobro upoznati sa malim brojevima i sa ukusnim voćem.
Naspram toga zamisliti kako izgleda 1 mega-tona materijala do kog se prave neutronske zvezde nam je potpuno strano
Za razumevanje slike , pored fizičkog čula vida, čovek koristi i iskustvo i znanje
  Koristimo pretpostavke/predrasude o svetu oko nas
  Na primer, vožnja po kiši bi bila nemoguća bez pretpostavke da su apstraktne slike i svetla na šoferšajbni drugi automobili
Još jedan od ključnih faktora sposobnosti ljudi da se snalaze u realnom svetu je činjenica da smo navikli vežbom na mehanizme, veličine i količine koje nas okružuju i koje su česte
  Ljudi su upoznati sa malim brojevima i pojmovima kao što su automobil, zgrada, drvo, put
  Pred iskustva o razmerama čestih stvari, aparat skriva od svesti da koristi perspektivu, binokularan vid, i razne druge vizualne trikove da bi odredio razdaljinu i veličinu objekata koje posmatramo
  Kada se ljudi ne nalaze u uobičajenom okruženju, ovo predstavlja problem. Na primer, astronaut bez mernog instrumenta ne može biti siguran da li je asteroid koji vidi 100m u prečniku na daljini od 100m ili 1m u prečniku na daljini od 1m jer nema uobičajenih detalja koji bi odali udaljenost objekta, odnosno konteksta

## Slide 21: Ljudski vid
Rožnjača
Dužica
Retina
Sočivo
Notes: Ovde vidimo grubu sliku najvažnijih elemenata ljudskog oka: rožnjaču, sočivo i retinu, na koju se projektuju slike koje vidimo
Oko je gotovo sferičnog oblika, sa prečnikom oko 20 mm
Rožnjača (coronea) je žilavo, providno tkivo koje prekriva prednju površinu oka
Dužica služi za podešavanje širine zenice – zajedno kontrolišu količinu svetlosti koja biva propuštena do retine
Sočivo fokusira svetlosne zrake na retinu
  Dok je kod fotoaparata žižna daljina sočiva fiksna i fokus se postiže varijacijom udaljenosti sočiva od površine na koju se projektuje
  Kod ljudskog oka sočivo je na fiksnom odstojanju, ali su mišići u mogućnosti da variraju oblik sočiva i time menjaju njegovu žižnu udaljenost
Retina ima senzore (o kojima ćemo uskoro pričati). Ovi senzori su mnogobrojni i prostiru se duž cele retine
Slike se projektuju na ove senzore u retini i šalju u mozak

## Slide 22: Ljudski vid
Vidljive talasne dužine za prosečnog čoveka su 390 – 750 nm
Kratke talasne dužine percipiramo kao ljubičastu, a duge kao crvenu boju
Antena koja može da „uhvati“ određenu frekvenciju mora biti proporcionalna talasnoj dužini
Ovo diktira veličinu i rezoluciju senzora na retini – zbog toga je moguće da retina bude mala i sadrži veliki broj fotoosetljivih ćelija

## Slide 23: Ljudski vid
Ljudi poseduju izuzetan aparat u čulu vida
  Jedan od najdetaljnijih čula – ljudsko oko poseduje između 300 i 900 mega-piksela rezolucije
  Moguće je snimiti veliki broj podatka brzo
  Doživljaj vida je jedan od najdetaljnijih čula i samim tim, aparat koji sačinjavaju oči i vizualni deo mozga su veoma značajni, veliki, i troše puno energije
Ljudske oči drugačije procesiraju intenzitet svetlosti od boje
  Ćelije koje procesiraju intenzitet (rods) svetlosti su manje osetljive na frekvenciju
  Čelije osetljive na frekvenciju (cones) najbolje rade pri velikom intenzitetu svetla
Notes: Dozvoljavaju nam da doživimo svet oko nas u najsitnijim detaljima izuzetno brzo

## Slide 24: Ljudski vid
. Ove ćelije,
Rods su malo uniformnije raspoređeni na retini (manja koncentracija je tamo gde su cones najgušći). Ne služe za prepoznavanje detalja, već za sticanje generalne ideje o sceni. Osetljive su na intenzitet svetlosti i mogu dobro da rade pri slabom intenzitetu svetla
  Na primer, objekti koji deluju intenzivnih boja po sunčevoj svetlosti, po mesečini izgledaju kao bezbojni oblici jer su samo rods ćelije stimulisane
Gustina ćelija na retini
Cones su najgušći pri centru (gde vidimo najbolje)
dobro procesiraju detalje (boju)
…ali dobro rade samo pri velikom intenzitetu svetla
Notes: Treba napomenuti da postoji i regija u retini koja nema nikakvih senzora (vratiti se na 5. slajd) – ova oblast je zapravo oblast gde se nalazi optički nerv. Mi deo scene koji pada na tu tačku uopšte ne vidimo, ali nismo ni svesni da se to dešava.
Rods – ne služe za prepoznavanje detalja, već za sticanje generalne ideje o sceni

## Slide 25: Ljudski vid
..
Rods su malo uniformnije raspoređeni na retini (manja koncentracija je tamo gde su cones najgušći)
Ne služe za prepoznavanje detalja, već za sticanje generalne ideje o sceni
Osetljive su na intenzitet svetlosti i mogu dobro da rade pri slabom intenzitetu svetla
Notes: Treba napomenuti da postoji i regija u retini koja nema nikakvih senzora (vratiti se na 5. slajd) – ova oblast je zapravo oblast gde se nalazi optički nerv. Mi deo scene koji pada na tu tačku uopšte ne vidimo, ali nismo ni svesni da se to dešava.
Rods – ne služe za prepoznavanje detalja, već za sticanje generalne ideje o sceni

## Slide 26: Ljudski vid
Cones ćelije su stimulisane
Samo rods ćelije su stimulisane
Notes: Na primer, objekti koji deluju intenzivnih boja po sunčevoj svetlosti, po mesečini izgledaju kao bezbojni oblici jer su samo rods ćelije stimulisane

## Slide 27: Ljudski vid
Svaka cone ćelija se završava nervnim završetkom
Dok više rods ćelija deli isti nervni završetak (jednostavna, opšta predstava prikaza)
Sredina retine (cones)
Periferija retine
Možemo primetiti da je rezolucija oka veća u sredini vidnog polja nego na perifieriji
Ovo se razlikuje u odnosu na mehaničke uređaje gde je rezolucija uniformna
Notes: Slika prikazuje raspored ćelija na retini:

## Slide 28: Ljudski vid – rezolucija
Fovea je centralni deo retine gde je vid najprecizniji i gde najbolje razlikujemo boje
  Mi nesvesno koristimo mišiće oka da se scena od interesa fokusira na centralni deo retine
  Kružnog je oblika, oko 1.5 mm u prečniku. Zbog jednostavnosti, aproksimiraćemo da se radi o kvadratu
  Gustina cones ćelija u ovoj regiji je oko 150 000 po
  Prema ovim aproksimacijama, broj cones ćelija u regiji oka najveće oštrine je 337 000
  Poređenja radi, CCD uređaji srednje rezolucije imaju isti broj receptora na
Moć oka da razaznaje detalje je uporediva sa trenutno postojećim elektornskim senzorima

## Slide 29: Ljudski vid
Digitalne slike su diskretan skup intenziteta
Razmotrimo mogućnost oka da razlikuje različite nivoe intenziteta
Golim okom možemo videti velik spektar intenziteta
Ali ne možemo videti taj širok spektar intenziteta istovremeno
Moramo da se adaptiramo
Ali, jednom kada smo se prilagodili, bez obzira na generalno osvetljenje, u stanju smo da razlikujemo detalje (i pri visokom i pri niskom generalnom intenzitetu)
Notes: Ovo primećujete u stvarnom životu: kada uđete u zamračenu prostoriju, neko vreme ne vidite i onda počinjete polako da razaznajete stvari. Isto se dešava ako uđete u veoma svetlu prostoriju.
Ali, bez obzira na generalno osvetljenje, u stanju smo da razlikujemo detlje: možemo praviti razliku detalja i na veoma visokom nivou svetlost i na veoma niskom

## Slide 30: Ljudski vid
  Opseg subjektivnog intenzita koje oko može videti u tački
  Opseg intenziteta kom možemo da se prilagodimo
  Intenzitet percepiran od strane čoveka je logaritamska funkcija intenziteta svetlosti
Prilično uzak opseg – iznad i ispod njega sve nam je neraspoznatljivo
Notes: Scotopic vision is the vision of the eye under low-light levels
Photopic vision is the vision of the eye under well-lit conditions
The total range of distinct intensity levels the eye can discriminate simultaneously is rather small when compared with the total adaptation range.

## Slide 31: Ljudski vid
Od interesa nam je da proučimo i moć ljudskog oka da percipira promene u intenzitetu svetla
Eksperiment
  Imamo pozadinsko svetlo intentiteta i iscrtavamo krug u sredini
  Menjamo intenzitet kruga () sve dok ga posmatrač ne primeti
Količina promene koja nam je neophodna da vidimo zavisi od pozadinskog svetla i ovo se zove Weber-ov zakon
  Kada smo u uslovima niskog intenziteta svetlosti, potrebno nam je da promena bude velika
  Ako je pozadinsko svetlo jako, dovoljna nam je mala promena
Notes: Efekat je veoma interesantnan
  Dakle, ako smo u mračnoj sobi, vaoma male promene u intenzitetu neće biti primećene (dve mračne slične stvari nećemo moći da razlikujemo). Ali, kada je pozadina već svetla, ne treba nam puno razlike u intenzitetu da primetimo razliku između dve stvari.
  Ovo je veoma važno u dizajnu slika, kamerama,...
  Kasnije ćemo učiti kako ćemo praviti razlike u intenzitetu objekata na slici tako da, ako uhvatimo veoma zatamnjenu sliku dva različita objekta, možemo kompjuterski da obradimo sliku tako da ih razlikujemo
The two branches in the curve reflect the fact that at low levels of illumination vision is carried out by the rods, whereas at high levels (showing better discrimination) vision is the function of cones
https://www.coursera.org/learn/image-processing/lecture/BAeV2/4-human-visual-system-duration-17-10

## Slide 32: Ljudski vid
Mach band effect
  Intenzitet osvetljenja svake od površina je konstantan
  Način na koji mi to percepiramo nije
Notes: Kada se nalazimo blizu ivice, čini nam se da je tamnija površina tamnija, a svetla svetlija
Desno: pravougaonici u sredini imaju isti intenzitet: pravougaonik na beloj pozadini deluje tamnije

## Slide 33: Ljudski vid – optičke iluzije
  Nema promene u intenzitetu
  Duži su jednake dužine
  Linije su paralelne
Kada vršimo obradu slike, moramo ovakve stvari uzeti u obzir, jer, obično je čovek glavni klijent koji koristi rezultate obrade slike
Notes: Gore: iako nema promene u intenzitetu, vidimo krug i kvadrat
Strelice: donja je veća od gornje
Poslednja slika: izgleda kao da linije nisu paralelne

## Slide 34: Senzori za generisanje slike camera obscura
Ravan projekcije slike
Mali otvor
Original
Notes: Dalje ćemo pričati o načinu reprezentacije slike i videa na računaru
Najraniji aparati za reprodukciju slike su istorijski poznati kao camera obscura (camerae obscurae od Latinskog za “mračna soba”)
Praktikalizacija prirodnog fenomena da kada se svetlo projektuje kroz mali otvor na zamračenu ravnu površ proizvodi sliku koja je obrnuta i u ogledalu
Soba treba da bude što mračnija a otvor za svetlo što manji
Ovde treba uzeti u obzir da je veličina otvora kroz koji ulazi svetlost direktno proporcionalna osvetljenosti refleksije ali obrnuto proporcionalna veličini detalja refleksije
Ovaj efekat je popularizovan kao tehnologija sredinom 16. veka kada je uglavnom korišćen kao pomagalo u crtanju i slikanju. Sam termin “camera obscura” se pominje prvi put 1604, mada je efekat i ranije bio poznat pod drugim imenima

## Slide 35: Praktična camera obscura
Karton na prozorima, potpuni mrak sa samo jednim malim otvorom za svetlost

## Slide 36: Fotoaparat i oko
U slučaju fotografije se koriste jedinjenja srebra koja su osetljiva na svetlo dok istu funkciju obavlja CCD senzor u digitalnom fotoaparatu, odnosno retina u oku
Senzor veće površine može da primi više svetla i proizvede kvalitetniju fotografiju od senzora manje površine, neovisno o broju piksela na njima
Veći senzori tada imaju mogućnost za bržu ekspoziciju, sa istom ukupnom količinom svetla koje stigne do senzora
Notes: Fotoaparati rade na sličan način kao i camera obscura. Sočiva fokusiraju svetlo na, slici 41.
A,kao mali otvor označen sa C na slici 38, ali dozvoljavaju da se detalj slike i količina svetla mogu nezavisno manipulisati, sa realnim ograničenjima
Ljudsko oko se sastoji od svih delova neophodnih za moderan fotoaparat
Sposobnost sočiva da fokusira zrake svetlosti u jednu tačku imitira osobinu camera obscura gde je isti fokus zraka u malom otvoru zamračene komore. Veličina sočiva diktira količinu svetla koje se provlači kroz otvor, dok kvalitet izrade sočiva odlučuje nivo detalja u refleksiji.

## Slide 37: Rasterizovana slika
Bilo da se radi o foto aparatu ili oku, dobijamo rasterizovanu (diskretizovanu) sliku
U slučaju retine, rezolucija slike je ograničena brojem i gustinom ćelija na kojima se pravi refleksija
U slučaju fotografije, rezolucija zavisi od veličine zrna foto-senzitivnog materijala

## Slide 38: Digitalna reprezentacija slike
Dve vrste diskretizacije
Prostorna
Broj nijansi
Notes: Vizualni signal koji dobijamo u prirodi je kontinualan
Hvatamo ga uz pomoć senzora i, da bismo ga mogli reprezentovati u računaru, moramo taj kontinualan signal da diskretizujemo
Dakle, digitalne slike sa kojima radimo će biti diskretne
I imamo dve vrste diskretizacije

## Slide 39: Prostorna diskretizacija
Elementi digitalne slike zovu se pikseli (picture elements)
Notes: Slika ilustruje shemu snimanja rasterske slike i osnovne elemente koji je sačinjavaju:
  Imamo izvor svetlosti, koji se reflektuje od objekta (elementa scene) i ide u uređaj sa senzorima
  Kod kamere su senzori raspoređeni po pravougaoniku, kao što je ovde prikazano
  Imamo diskreran broj senzora – dobijamo diskretnu reprezentaciju kontinualnog objekta.
  Imamo dve vrste diskretizacije: u prostoru i intenzitetu (nećemo moći da uhvatimo svaki mogući nivo sive koje se reflektuje od objekta)
  Digitalna slika: od kontinualnog objekta ćemo dobiti diskretan. Dobre digitalne kamere će imati gusto uzorkovanje i veoma puno nivoa kvantizacije, tako da mi ovu diskretizaciju ne primećujemo
  Svaki pravougaonik na slici se zove piksel (dolazi od picture element).

## Slide 40: Konačan broj nijansi
Notes: Posmatramo samo jednu liniju (A-B na slici gore levo)
Gore, desno: intenzitet svetlosti: visok, pa tamniji na levoj ivici pa raste intenzitet pri centru,... Primetan je šum
Dole, levo: dešava se uzorkovanje: gledaćemo vrednosti na određenim diskretnim intervalima (prostorna diskretizacija)
Dole, desno: ne možemo svaku moguću vrednost intenziteta reprezentovati, samo nekoliko njih. Vršimo zaokruživanje (kvantizacija sivih vrednosti)

## Slide 41: Konačan broj nijansi
Tip vrednosti koji čuva intenzitet svetlosti za svaki piksel je tipično raspon od 256 vrednosti (8 bita)
U nekim situacijama je potrebna veći raspon vrednosti pa se koristi 16 ili 32 bita
U specifičnim situacijama kada postoje drastične razlike inteziteta u istoj slici, koristi se floating point za opis boje (interval [0, 1])
Notes: Ako svaki od tri kanala koristi 8 bita da opiše intenzitet boje onda je ukupno 24 bita posvećeno svakom pikselu.

## Slide 42: Primer diskretizacije
piksela
Svaki piksel je reprezentovan sa 8 bitova
(može da reprezentuje jedan od 256 mogućih nivoa sive)
Oba nivoa diskretizacije su važna za kvalitet slike

## Slide 43: Kvalitet digitalne slike – rezolucija
Kvalitet slike zavisi od prostorne diskretizacije
Digitalna slika se karakteriše i svojom rezolucijom – proizvod broja piksela u vrsti i koloni. Veća rezolucija znači i bolji kvalitet slike
Broj nijansi je konstantan, ali menjamo rezoluciju
Notes: Subjektivni doživljaj kvaliteta slike zavisi od načina na koji se analogni izvor svetla diskretizuje, odnosno pretvara u rastersku ili vektorsku sliku
Obično je potrebno napraviti kompromis imeđu osvetljenosti, kvaliteta boja, brzine ekspozicije i uslova za snimanje da bi se postigao optimalan efekat
Na slici vidimo efekat rezolucije kada su ostali parametri slike fiksirani

## Slide 44: Kvalitet digitalne slike – kvantizacija
Imamo samo 256 mogućih nivoa koje možemo da koristimo
moramo da se nosimo sa veoma tamnim regijama
moramo da se nosimo sa veoma svetlim regijama
Delovi slike su previše svetli i nismo u stanju da reprezentujemo male varijacije u osvetljenju
Saturacija: najveća vrednost iznad koje su sve vrednosti odsečene (cela saturisana površ ima konstantan nivo intenziteta)
Notes: , a (pozadina) i veoma svetlim (zaokruženi region) –
Možda bismo hteli da osvetljenje ide preko 255 pošto je veoma svetlo, ali smo morali da vršimo zaokruživanje – ovo se zove saturacija

## Slide 45: Kvalitet digitalne slike – kvantizacija
Rezolucija je konstantna, ali se smanjuje broj nijansi sive
Javljaju se lažne konture
8 bit – 256 levels
1 bit – 2 levels
2 bit – 4 levels
4 bit – 16 levels

## Slide 46: Kvalitet digitalne slike – kvantizacija
Rezolucija je konstantna, ali se smanjuje broj nijansi sive
Javljaju se lažne konture

## Slide 47: Matematički model digitalne slike
Slika je vizualna reprezentacija funkcije dve prostorne promenljive
U prirodi je slika kontinualna funkcija
Digitalna slika je diskretizovana: funkcija je definisana samo za neke i
Funkcija
x
y
Scena u prirodi
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrica u memoriji
Notes: Po svojoj prirodi, slika je analogna (zapravo je izvorna rezolucija neverovatno visoka, tako da je možemo smatrati kontinualnom za praktične svrhe)
Njena upotreba u multimedijalnim sistemima podrazumeva digitalnu reprezentaciju koja je konačne rezolucije
Da bismo od analogne slike napravili digitalnu, potrebno je izvršiti diskretizaciju
Ovako dobijena slika se može koristiti na digitalnim uređajima i može se dalje obrađivati i analizirati
Matematički, slika je predstavljena kao niz lokacija u memoriji koji abstrakujemo na oblik matrice veličine slike za svaki kanal
Na slici je prirodna scena snimljena kao u digitalnoj reprezentaciji kao matrica vrednosti intenziteta svetlosti koji su izmereni slikanjem

## Slide 48: Matematički model digitalne slike
(Ako koristimo 8-bitnu reprezentaciju)
obično je crna boja 0, a bela 255

## Slide 49: Digitalna reprezentacija slike
Raster

## Slide 50: Digitalna reprezentacija slike
Vektorski
Alternativa rasterizaciji je verktorizacija refleksije
Ovde, umesto da podelimo sliku u elemente iste veličine i regularnog rasporeda pokušavamo da dekomponujemo sliku u osnovne geometrijske oblike
Najveći problemi kod vektorskih slika su biranje osnovnih oblika i način dekompozicije, dok su prednost neograničena rezolucija

## Slide 51: Digitalna reprezentacija slike
Digitalne slike možemo podeliti u odnosu na podatke koji se nalaze u unutar piksela:
Multispektralne slike (multispectral images)
Slike u nijansama sive (grayscale images)
Binarne slike
(binary images)

## Slide 52: Binarne slike (binary images)
Slike koje za vrednosti piksela imaju samo vrednosti 0 ili 1
U binarnoj slici često izdvajamo ono što nam je bitno (foreground), od ono što nam je nebitno (background)
Formalnije, ovaj postupak izdvajanja bitnog od nebitnog na slici nazivamo segmentacija

## Slide 53: Grayscale Images
Monohromatske slike sa jednom vrednošću intenziteta za svaki piksel
Npr. sa 256 nijansi sive reprezentujemo nivo osvetljenja
Notes: Konverzija iz slike u boji u grayscale sliku se može napraviti na nekoliko načina u zavisnosti od aplikacije
Nekada su određene boje bitnije od drugih, recimo, kada pokušavamo da detektujemo paradajz na slici, obično plavi kanal nema puno informacija

## Slide 54: Multispectral Images
Svaka komponenta boje se zapisuje u svoj kanal
Za svaki piksel imamo vektor vrednosti intenziteta
Obično koristimo vektor od tri elementa
Bernd Girod, Gordon Wetzstein
Notes: Slika u boji se dakle sastoji od tri slike u nijansama sive od kojih je svaka filtrirana na određenoj talasnoj dužini

## Slide 55: Modeli boja
Matematička apstrakcija: način na koji se boje reprezentuju vektorom brojeva
Koordinatni sistem u kome svaka tačka predstavlja jednu boju
Aditivni (svetlosni) modeli
Suptraktivni
(pigmentni modeli)

## Slide 56: Aditivni modeli
Boju doživljavamo kao energiju svetlosnog izvora
Predstavnik aditivnog modela je RGB (Red, Green, Blue)
Ove tri vrednosti određuju koordinate u 3D prostoru
Ponekad se dodaje i jedan kanal za providnost alpha
Ako se aktiviraju dva izvora svetlosti signali se sabiraju
Maksimalni nadražaj svih ćelija stvara efekat bele svetlosti
Notes: Aditivnim mešanjem svetla određene talasne dužine i intenziteta možemo iz osnovnih komponenti crvene, zelene i plave postići ostale nijanse spektara
  Svaka boja može da varira između min (potpuno tamna) i max (potpuno osvetljena) – zato se u (0,0,0) nalazi crna, a u (1,1,1) bela
  Dijagonala - grayscale
Npr. crvena i zelena daju žutu, koja je talasne dužine između te dve boje. Isto je sa cijan i zelenom i plavom bojom.
Međutim mešanjem plave i crvene boje dobijamo magentu, koja se ne nalazi na spektru na slici 35 (slajd 8 nije svetlo ljubičasta). Magenta je ekstra-spektralna boja koju naš mozak interpretira kada vidi mešavinu crvene i plave boje.

## Slide 57: Hue Saturation Value (HSV) model
Bazira se na ljudskom mentalnom modelu
Hue: ugao mereno od vertikale (izbor boje, crvena, zelena, plava)
Saturation: količina sive u boji 0% -100%
Value (brightness): nijanse sive (0% - 100%)
Ova reprezentacija je posebno pogodna kada želimo da segmentišemo sliku na osnovu boje (nezavisno od intenziteta)
Izdvajanje šake od pozadine (koriste se pragovi za prepoznavanje boje kože)
Notes: Prednosti:
  Kod RGB modela je korisniku teško da se snađe i numerički zada neku boju
  Kod HSV modela toga nema, boja se bira odmah, a podešavanjem intenziteta i osvetljenosti se dolazi do odgovarajuće nijanse
  U kompjuterskoj viziji često želimo da odvojimo komponentu boje od intenziteta iz različitih razloga kao što su robustnost na promene osvetljenja i uklanjanje senki
if you want to do histogram equalization of a color image, you probably want to do that only on the intensity component, and leave the color components alone. Otherwise you will get very strange colors.

## Slide 58: Suptraktivni (pigmentni) modeli
Bazira se na činjenici da je boja objekta energija svetlosti koja se reflektovala o dati objekat
Slike na platnu se formiraju tako što se na platno nanosi pigment – sa svakom bojom se oduzima neka komponenta iz reflektovanog dela spektra i tako se formira doživljaj boje
Predstavnik: CMY/CMYK
Notes: Npr., ako se boja objekta doživljava kao zelena, to znači da je površina objekta apsorbovala fotone svih talasnih dužina, osim onih koji odgovaraju zelenoj boji
Tipičan predstavnik suptraktivnog modela boja je CMY (cyan, magenta, yellow) odnosno CMYK (cyan, magenta, yellow, key (black)), tj. Model koji koristi tirkiznu, ciklama, ţutu i crnu boju.
Ovaj model se najčešće koristi u štampanju, tako što se više slojeva boje nanosi na beli papir čime se ostvaruje otisak ţeljene boje.
Kod CMY modela dolazi do problema prilikom mešanja njegovih osnovih boja jer se kao krajnji rezultat u praksi ne dobija zadovoljavajuća nijansa crne boje. Iz toga razloga uveden je CMYK model koji uvodi korekciju i dodatak crne boje.

## Slide 59: Kako konvertovati RGB u Grayscale?
Srednja vrednost RGB komponenti:

## Slide 60: Kako konvertovati RGB u Grayscale?
Metod perceptivne osvetljenosti:
  Ljudska percepcija boja nije direktno proporcionalna intenzitetu svetlosti određene talasne dužine
  To je zato što se broj ćelija osetljivih na određene talasne dužine razlikuje (60% zelena boja, 30% crvena, 10% plava)

## Slide 61: Video
1 sekunda videa: 30 frejmova ( matrice)
Svaka matrica:
  rezolucija
  svaki piksel je reprezentovan sa 8 bitova
Imamo više frejmova (slike)
Za multispektralne slike, jedna slika se reprezentuje putem tri matrice (RGB)
Notes: Ovo nije velika rezolucija, prilično je standardna
Nekada, ljudi umesto terminologije bitova koriste 24 bits (za reprezentaciju jednog piksela)
Ovo nije velika rezolucija, prilično je standardna
Nekada, ljudi umesto terminologije 3×8 bitova koriste 24 bits (za reprezentaciju jednog piksela)

## Slide 62: Pseudo-Coloring
Grayscale sliku pretvaramo u multispektralnu
Cilj pseudo-coloring (false coloring) je dodeljivanje boje pikselima sačuvanim u nijansama sive
Primarni cilj je ljudska vizuelizacija i interpretacija
  Obojiti normalne objekte u „neobičnu“ boju radi isticanja
  Obojiti normalnu scenu da odgovara ljudskoj osetljivosti na boje
  Eksploatacija na osetljivost u kontrastu
  Proizvodnja reprezentacije scene u prirodnim bojama
  Kolorizacija crno-belih slika i videa
Notes: Ljudi će bolje primećivati objekte neobičnih obja od drugih objekata
  Obojiti normalnu scenu da odgovara ljudskoj osetljivosti na boje
  Odgovor rods i cones na intenzitet u retini je najveći na zeleni spektar i želimo da na to odgovorimo
Eksploatacija na osetljivost u kontrastu
  Mapiramo normalne boje objekta sa finim detaljima na nijanse plave
Proizvodnja reprezentacije scene u prirodnim bojama
  Slike koje nisu formirane u vidljivom delu spektra (npr. infracrveno i ultravioletno zračenje)
Kolorizacija crno-belih slika i videa
  Ideja je da se reprodukuju stvarne boje u situacijama kada smo mogli da snimamo samo crno-bele slike
Boje su važne jer ljudsko oko može da razlikuje mnogo više nijansi boja u odnosu na nijanse sive

## Slide 63: Satelite images of Washington
R
G
B
Near infrared
Full color (RGB)
Umesto crvene komponente koristi se near infrared
Ovaj kanal je jako osetljiv na biomasu
Biomasa je označena crveno
Beton i asfalt su označeni plavim nijansama
Možemo meriti postojanje materijala, pratiti rast šuma
Teško za interpretaciju u gustim regijama
Različite nijanse na različitim delovima reke
Notes: Sateliti prikupljaju i informacije koje su izvan percepcije našeg oka

## Slide 64: Thematic bands (NASA’s LANDSAT satellite)
Cilj satelita je da snimi i na zemlju pošalje slike zemlje zarad posmatranja uslova životne sredine na zemlji
Geissbuehler, M. and Lasser, T., 2013. How to display data by color schemes compatible with red-green color perception deficiencies. Optics express, 21(8), pp.9862-9874.

## Slide 65: Jupiterova mesec Io
boje dobijene kombinovanjem slika dobijenih pomoću različitih senzora
neki iz spektara nevidljivih ljudskom oku
Ako razumemo fizičke i hemijske procese koji imaju uticaj na različite senzore, možemo praviti informativne pseudocolor mape
crveno označava materijal izbačen iz aktivnog vulkana, dok su žutom nijansom predstavljeni starije sumporne naslage
Recimo, možemo prikazati razlike u hemijskom sastavu površine

## Slide 66: Medicina
Pseudo-obojena slika dobijena od tri grayscale slike omogućava lakše razlikovanje tkiva
grayscale MRI kolena – različite nijanse sive predstavljaju različita tkiva. Potrebno je trenirano oko za njihovo razlikovanje

## Slide 67: Kolorizacija
U novembru 1913 Matis je organizovao njeno fotografisanje kako bi sačuvao njeno trenutno stanje
Nakon fotografije, radio je na slici još 4 godine pa je fotografija dosta drugačija od trenutnog stanja slike
Slika se smatra jednom od najlepših iz Matisove karijere
Radio je na njoj gotovo 9 godina
Notes: Slika 4 x 2.6 metara, smatra se jednom od 5 najlepših iz njegove karijere

## Slide 68: Kolorizacija
Voleli bismo da reprodukujemo informaciju o boji slike, kao da nam je tada bila na raspolaganju kamera u boji
Potrebni su nam pikseli čija je boja poznata (scribbles)
Propagiraćemo njihovu boju na ostatak piksela na slici
Najveća korelacija – preuzećemo boje sa trenutne slike
Rezultujući scribbles
Notes: Maksimalne vrednosti korelacije su prikazane na slici
Da bismo ih pronašli, gledamo korelaciju slike u sadašnjem stanju i fotografije

## Slide 69: Kolorizacija
Probušene su i mikroskopske rupe na slici
Kako je Matis skidao i dodavao boje tokom devet godina, nije najjasnije koji sloj odgovara kojoj godini
Međutim, pretpostavlja se da je sivi sloj zaokružen na slici iz 1913 godine kada je fotografija nastala

## Slide 70: Algoritam kolorizacije
Promene u boji odgovaraju promeni u intenzitetu
  Ako dva piksela imaju sličan intenzitet, onda imaju i sličnu boju
Napravićemo otežinjenu šemu: dodeliti boju pikselu na osnovu boje susednih piksela koji su sličnog intenziteta
YUV model boja (U - intenzitet)
Notes: YUV je model koji u obzir uzima i ljudsku percepciju kao faktor
U – intenzitet
Pokušavamo da minimizujemo ovu funkciju greške
Intenziteti su otežinjeni faktorom koji zavisi od razlike u intenzitetu
Ako su pikseli sličnih intenziteta, težine će biti blizu 1
Na ovaj način se dobije sistem jednačina kojim propagiramo boju sa scribbles na sliku

## Slide 71: Rezultat
Rezultati su konzistentni sa time kako je u istoriji opisano da je slika izgledala u tom periodu
Prikazuje kako je Matis krenuo od obojene, prirodnije scene ali ju je promenio kako bi istražio nove pravce i reflektovao težu atmosferu koja je vladala usled Prvog svetskog rata
Obojena verzija je pomogla istoričarima da vizualizuju proces Matisovog stvaranja i da identifikuju ostale radove umetnika koji reflektuju isti proces

## Slide 72: TODO
RGB to HSV
Proširiti kolorizaciju